## Slide 1
PANEL PC TACTILE -Intégration Compteur - Intégration Minuterie - Intégration Rampe U et I -Historique Des courbes - Traçabilité et sauvegarde USB
Présentations :
Alimentation : 400 VAC TRI. +/- 10% 50-60 Hz sans neutre + PE.
Température ambiante : Maxi 40°C, 50°C sur demande.
Protections : Surcharges et court-circuits.
Refroidissement : Ventilation forcée contrôlée.
Humidité relative sans condensation : 85%.
Rendement : 88% à 94% selon modèle.
Facteur de puissance : cos phi > 0,98.
Taux d'ondulation : < 2% sur toute la plage d'utilisation.
Régulation : 0 à 100 % tension et intensité.
Précision : < 0,5% sur 8 heures.
Linéarité, Stabilité : < 0,5% sur 8 heures.
Redresseur de Courant
Micronics Systems l Z.A. 18 Rue des Emeraudes l T +33 (0) 472 930 480 l contact@micronics.fr
France l F-38280 Villette d’Anthon l F +33 (0) 472 930 481 l www.micronics.fr
SORTIE DC : 10 - 400 A | 8 – 100 V
MICROSWITCH MGT2
Interfaces Hommes Machine Associés
CONTROL PANEL MANUEL - Réglage U et I potentiomètre - Préréglage Manuel Tension/Courant
Calibres Tension / Intensité |  |  |  | 
MGT2 (400 Amps Max. ) |  |  |  | 
Puissance | Jusqu'à 6000 Watts |  |  | 
Poids | 12 kg |  |  | 
Volts | Amps |  |  | 
8 | 100 | 150 | 200 | 400
10 | 100 | 150 | 200 | 400
12 | 100 | 150 | 200 | 400
16 | 75 | 100 | 150 | 350
20 | 75 | 100 | 150 | 300
25 | 75 | 100 | 150 | 200
30 | 75 |  | 150 | 
40 | 50 |  | 100 | 
50 | 40 |  | 80 | 
60 | 30 |  | 60 | 
80 | 20 |  | 40 | 
100 | 15 |  | 30 | 
Calibre Tension supérieur à 100Vdc : sur demande. |  |  |  | 

## Slide 2
Options :
Pilotage Numérique :
  RS 485 2 fils / Ethernet /
  Wifi.
  Profibus DP
  Standard : Schneider/
  Siemens/Wago/Phoenix…
Pilotage Analogique :
  Entrées / Sorties sur U et I.
  0-10V ou 4-20 mA isolées 1500 Vrms.
Compteur A-h T.J.P
Inversion de Polarité
Rampe de montée (Tension ou Intensité)
Minuterie de cycle
Document non contractuel, pouvant être modifié sans préavis.
Réf: 1302 / MGT2
Redresseur de Courant
MicroSwitch MGT2
Micronics Systems l Z.A. 18 Rue des Emeraudes l T +33 (0) 472 930 480 l contact@micronics.fr
France l F-38280 Villette d’Anthon l F +33 (0) 472 930 481 l www.micronics.fr
MGT2 : 400 A (Max) Poids : 12 Kg |  | 
Entrée AC |  | 
Tension | 400Vac TRI +/- 10% sans neutre + PE | 
Fréquence | 47 / 63 Hz | 
Facteur de puissance | > 0,98 | 
Sortie DC |  | 
Puissance |  | 4800 W
Tension |  | 0 à 100V
Courant |  | 0 à 400 A
Mode de fonctionnement |  | CV/CC
Taux ondulation |  | < 2% sur toute la plage d’utilisation
Précision ( Tension et courant ) |  | < 0,5% du calibre nominal
Stabilité |  | < 0,5% du calibre nominal
Linéarité |  | < 0,5% du calibre nominal
Distorsion |  | < 0,5%
Environnement |  | 
Température | 0 à +40°C ( 55°C derating ) | 
Humidité Relative | 85% sans condensation | 
Refroidissement | Air forcé contrôlé | 
ENTRÉE d’AIR
Control Panel
AUTOMATISME
1
2
3
4
Sortie DC
DISJONCTEUR
6
7
8
PATTE DE FIXATION
Alimentation Secteur
Sortie D’AIR
Dimensions
Largeur : 320 mm ¦ Hauteur : 350 mm ¦ Profondeur 230 mm
3
2
5
4
5
6
7
1
8